# Router Firmware-Upgrade per WLAN durchführen

Das betroffene Gerät mesht nicht mehr, da eine andere BATMAN-Version, ein anderer Kanal oder eine andere MAC, o. ä. verwendet wurde. 
Der WLAN-Access für den Client funktioniert aber noch.

Mit Router verbinden (WLAN harz.freifunk.net auswählen)

lokale IP aus dem Bereich 10.7.0.0/16 manuell vergeben für den WLAN-Adapter

10.7.0.1 im Browser eingeben, um Statusseite des Routers anzuschauen

Typ und Version feststellen

mit scp die sysupgrade-FW ins /tmp Verzeichnis des Ziels kopieren

per ssh am Ziel anmelden und dann cd /tmp

zum Schluss sysupgrade gluon-ffh*.bin

Upgrade läuft